Přeprava nečinných a neobsazených hnacích vozidel

111

- uzavřít kohouty u brzdiče BSE 955/6 a 955/7

- uzavřít kohout VZ a učinit zápis do Záznamníku VZ

- směrové přepojovače Q13 – Q14 musí být přestaveny do polohy 0 – lze kontrolovat rozsvícením kontrolní signalizace H141 a H142 pod řídícím pultem na I. stanovišti nebo přímo na směrových přepojovačích

162,163,362,363

- uzavřít kohouty u brzdiče BSE 969/7 a 969/8

- uzavřít kohout VZ a učinit zápis do Záznamníku VZ

- pokud nemáme propojená vozidla napájecím potrubím otevřeme kohout k zásobnímu vzduchojemu 973/8 a uzavřeme kohout 973/7

- přepojovače  J – B  Q11 – Q 12 musí být přestaveny do polohy B (segment pro ruční přestavení je ve vodrovné poloze)

- přepojovače směru P – Z – 0  Q13 – Q14 musí být přestaveny do polohy 0 (segment pro ruční přestavení je šikmo dolů)

150, 151

- uzavřít kohouty u brzdiče BSE 069/7 a 069/8

- uzavřít kohout VZ a učinit zápis do Záznamníku VZ

- uzavřít kohout k LRV ventilu 976/16

- pokud nemáme propojená vozidla napájecím potrubím otevřeme kohout k zásobnímu

vzduchojemu 973/13 a uzavřeme kohout 973/12

150, 151 v režimu „Přeprava“

- propojit kabel vlakového topení

- spojit napájecí potrubí

- uzavřít kohout za brzdičem  BSE 969/8

- přepnout přepínač A42 do polohy „Přeprava“

- při poruše v trakční obvodu vypnout EDB

- zapnout spínač řízení

- navolit směr jízdy

- zapnout hlavní vypínač

- přepnout spínač ventilátorů do polohy „R“

- podle možnosti kontrolovat stav přepravovaného hnacího vozidla

- pokud je HV obsazeno strojvedoucím, lze po sepnutí spínače vlakového topení ovládat topení na stanovišti

Platí ZÁKAZ VSTUPU DO STROJOVNY, dokud nebudou všechna vozidla připojená na kabel vlakového topení uvedena do bezpečného stavu. Vždy dodržujte MPBP!